KURULUM HİBESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER

TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAME

KASTAMONU

Mayıs 2023

İDARİ ŞARTNAME

- Sera kurulumu ve Ahır Modernizasyonu Kastamonu ili 1. ve 2. Ekonomik Kalkınma Kümesine bağlı köylerde/mahallelerde belirlenen arazilere teknik şartnamede belirtilen ölçü ve özelliklere uygun olarak yapılacaktır.

- Tesis kurulumu, bizzat yüklenici veya temsilcisi tarafından gerçekleştirilecektir. Nakliye ve tüm kurulum giderleri yükleniciye ait olacaktır. Kargo veya benzer aracı nakil unsurları ile yapılan gönderimler sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir.

- Genç girişimcinin hibe ödemesini alabilmesi için ana hatlarıyla hibe çağrı kılavuzundaki süreçler tamamlanmalıdır.

- Yüklenici, belirtilen uygulama alanlarını göz önünde bulundurarak fiyat teklifi hazırlayacak ve anahtar teslim fiyat verecektir. Yüklenici vermiş olduğu teklifle sahada gerekli incelemeyi yapmış olduğunu kabul eder.

SERA KURULUMU

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Yapılması planlanan yay çatılı seranın eni en az 6 m. en çok 8 metre uzunluğunda ve tepe yüksekliği 3,25 m. olmalıdır. Her biri 160 m2 olmak üzere toplam 320 m2 sera kurulumu gerçekleştirilecektir.

- Sera, plastik örtülü galvaniz boru konstrüksiyonlu yandan havalandırmalı modelde yay çatılı sistemiyle inşa edilecektir.

- Seralar TSE standartlarına uygun, sıcak daldırma galvanizli borudan imal edilecektir.

- Kurulacak seraların direkleri ve yan direkleri, plastik sera örtüsünü kaldıracak mukavemette,  en az 60x2 mm galvanizli profilden imal edilecektir.

- Sera direkleri arası en çok 2,50 m olacaktır.

- Seranın yan yüksekliği en az 200 cm, olmalıdır

- Serada M6, M8 ve M10’dan mamul ya da eş değer paslanmaz özellikte cıvata ve somunlar kullanılmalıdır.

- Örtü malzemesi olarak IR, UV, EVA, ID katkılı en az 0,35 mm (350 mikron) kalınlığında ve en az 36 aylık plastik naylon kullanılacaktır.

- Sera makas aralığı en fazla 2,50 m olacaktır.

- Her alında en az 80x80*2 mm ölçülerinde galvanizli profil alın kolonu olmalıdır.

- Seraların ana bağlantıları kaynaksız modüler cıvatalı sistemlerden oluşacak.

- Seranın yapımında kaynak kullanılmayacaktır.

- Seralarda havalandırma yanlardan etek şeklinde boydan boya ve tepe açılır mekanizmasıyla sağlanacaktır.  Sera etekleri 21*2,50 mm borulardan imal edilecektir.

- Seranın yan havalandırma eteklerinin yüksekliği 1 m’den başlayacaktır.

- Plastik örtü sera eninden en az 4m., boyundan en az 2 m uzun olacak şekilde çekilecektir. Çevre etek ve perde naylonlarıyla dolanılacaktır.

- Sera naylonunun tutturulmasında plastik klips kullanılacaktır.

- Naylonların yanlıklara montajında plastik klips ve plastik tutturucu kullanılacaktır. Plastik tutturucu naylonun zaman içerisinde sıcak ve soğuktan etkilenerek pot oluşmasına engel olacak şekilde sık aralıklarla atılacaktır.

- Yay makaslar 5 askıdan oluşup civatalarla desteklenecektir. Orta ve yan direklerinin yaylarla birleşimi cıvatalarla sağlanacaktır.

- Sera girişi için 1 adet 3 m genişliğinde 2,5 m yükseklikte toprak işleme alet ekipmanlarının girişine uygun genişlikte bir kapı olmalıdır. Bu girişler parselin yapısına göre ayarlanabilir. Kapıda kullanılacak malzeme 32*2 mm boru kullanılacaktır. Tüm açılır pencereler 25’lik böcek tülü ile kaplanacaktır.

- Yedek parça temini garantisi olacaktır.

- 2 yıl boyunca montajı yapılan malzemelerden kaynaklı hasarlara karşı garanti verilecektir

Tünel Eni (A)		: 6 - 8 m.

Tepe Yüksekliği (C)	: 3,25 – 3,5 m.

Kapı Yüksekliği (B)	: 2,25 – 2,5 m.

- Yüklenici firmalar görünürlük levhasını teknik şartnamede belirtilen şekilde yaptıracak

## Sera Damla Sulama Sistemi ve Gübreleme Tankının Özellikleri:

1-Gübre tankı 100 lt kapasiteye sahip olacak ve metal olacaktır.

2-Damla sulama sistemine montajı yükleniciye ait olacaktır.

3-Sistem 40 mm. ana boruya sahip olacaktır.

4-16 mm. damlatıcı borulara sahip olacaktır.

5-Her bir ana borudan çıkışta kurt ağızlı çıkışlı ve vanalı olacaktır.

6-Seranın şekline ve ebatına göre yüklenici tarafından montajı yapılacaktır

7-Gübre tankından çıkış sisteme giriş bölümünde partikül filtresi bulunacaktır

8- Basınçlı sulama sistemlerinin arazi üzerinde uygulamasını gösterir uzman tarafından çizilmiş ve onaylanmış sulama projesi yüklenici tarafından sunulmalıdır.

Yüklenici sulama sistemini sulama projesine uygun ve çalışır vaziyette eksiksiz olarak teslim etmekle yükümlüdür.

AHIR MODERNİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

| Mal/Malzeme | Teknik Özellikler |
| --- | --- |
| Buzağı Kulübesi (Komple) | Malzeme: Polietilen Metal Aksam: Sıcak Daldırma Galvaniz Boyut: 1200 x 1500 x 1300 mm Podok Boyutu: 1200 x 1500 x 1000 mm Havalandırma: Var Biberon: Var (Emzikli Kova) Yemlik: Var Suluk: Var Suluk ve mama kabı dahil |
| Yem Ezme Makinesi 4HP | Tahrik Sistemi: Elektrikli Kapasite: Saatte en az 450-1250 kg Devir: 1.250- 1.500 Devir/Dakika Motor Gücü: en az 4 HP – 220/380V – 3kw – 50Hz |
| Yem Kilit Seti (Hareketli) | Malzeme: Sıcak Daldırma Galvaniz Boru kilit mekanizması çalışan yüzeyler plastiklerle kaplı Boyut: Yükseklik: 1175 mm, Genişlik: 700mm Boru Çapları: Ana taşıyıcı hat en az 60mm, Diğer borular en az 42 mm çapında, minimum 2,5 mm et kalınlığındadır. Bireysel Kilitleme: Var Kilitleme Mekanizması: Var *Hareketli Boyun Kısmı olmalı |
| Otomatik İnek Kaşıma Fırçası | Motor Gücü: 0,25 kW – 0,50 kW, Durdurma sensörlü, Motor Devri: en az 1425 d/dk Fırça Devri: 25-35 d/dk Tip: Redüktörlü |
| Hayvan Suluğu (Büyükbaş) | En az 100 litrelik, donmaz suluk |
| Doğum Krikosu | 2020 HK Flexible Başlıklı Çinko kaplı çelik borulu |
| Dört Sağım Çift Güğüm Mobil Makine | Pompa Kapsitesi: 250-350 lt/dk Sağım Başlığı: 4 Adet Güğüm: 2 Adet Paslanmaz Çelik Vakum Pompası: Yağlı Tip |
| Otomatik Süt Sağım Sistemi* | Durak Sayısı: en az 8 Malzeme: Sıcak Daldırma Galvaniz Yıkama Sistemi: Tam Otomatik Otomatik Dozajlama Pulsatör tipi: Elektronik |
| 500 Litrelik Süt Soğutma Tankı | Paslanmaz Çelik Tank soğutma sistemi evaparatör (roolbont) lazer kaynaklı sistem. Soğutma gurubu kapalı olmalıdır. Karıştırıcı olmalıdır. Aktarma kapasiteli santrifüj pompa olmalıdır. |

* İş bitiminde deney raporu alınmalıdır.

GÖRÜNÜRLÜK TABELASI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

…………………..yapılacak arazi için 125 cm X 225 cm ölçülerinde bir adet tanıtım tabelası, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün teknik ekiplerinin belirleyeceği ölçülerde yazılacak ve arazinin yol güzergahından  görülebilecek bir şekilde tabela ayakları 1.5 m yerden yüksekliği olan uygun bir yere monte edilecektir.  Tabela sac ya da alüminyumdan üretilmiş, isteğe bağlı olarak profil kasalıdır. Tabelanın ayakları ebada uygun olacak şekilde zemine beton dökülerek sabitlenmelidir. Görünürlükte, tabela üzerine Bakanlık, İFAD ve Proje logosu yerleştirilecek ve “……….. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen KDAK Projesi finansmanı ile kurulmuştur.” ibaresi yer alacaktır.